## Slide 1
Titel
Ersteller
Datum
Thema

## Slide 2
2
BMS-Lab
ID | Typ | Anforderungs-Beschreibung
BMS-100 | Überschrift | Safety Management
BMS-101 | Anforderung | Das BMS muss die Spannung aller Zellen überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-102 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen über 4.2 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-103 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen unter 2.5 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-104 | Anforderung | Das BMS muss die Temperatur aller Zellen überwachen und mindestes alle 100 ms messen.
BMS-105 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen über 50°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-106 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen unter 15°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-107 | Anforderung | Das BMS muss den Strom der Traktionsbatterie überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-108 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung des Batteriestroms (400A) länger als 2 min ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-109 | Anforderung | Das BMS bei andauernder Überschreitung eines oder mehrerer der Grenzwerte die Batterie abschalten, d.h. die Schütze öffnen (BDU).
BMS-110 | Anforderung | Auf ein Überschreiten der genannten Grenzen muss spätestens innerhalb 50 ms reagiert werden.
BMS-111 | Anforderung | In diesem Projekt ist keine Betrachtung der ISO 26262 und damit keine ASIL Klassifizierung notwendig.
BMS-200 | Überschrift | Cell-Balancing
BMS-201 | Anforderung | Das BMS soll einem auseinanderdriften der Zellspannungen entgegen wirken, d.h. die Zellen müssen gebalanced werden.
BMS-202 | Anforderung | Die Anforderung des Balancings soll einmal pro Sekunde an die BSW gesendet werden.
BMS-300 | Überschrift | Fehlerdiagnose
BMS-301 | Anforderung | Das BMS soll die Zellspannungen und Temperaturen auf Fehler wie Kabelbrüche und Kurzschlüsse hin untersuchen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
BMS-400 | Überschrift | Informationsdarstellung auf Display
BMS-401 | Anforderung | Das BMS soll alle notwendigen Informationen auf dem Display darstellen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
Requirements

## Slide 3
3
BMS-Lab
Komponente 1
Safety Controller
10x pro Sekunde
Der Safety Controller überwacht alle Batterieparameter
Sobald die vorgegebenen Grenzwerte überschritten werden muss der Controller innerhalb 50ms reagieren
Über die BDU müssen die Schütze getrennt werden
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
Ansteuerung Schützte
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an VCU
Requirements:
BMS-101 bis BMS-111
Nachricht Fehlerdiagnose

## Slide 4
4
BMS-Lab
Komponente 2
Cell-Balancing
1x pro Sekunde
Das Cell-Balancing überwacht die Zellparameter und teilt diese Parameter mit der Basis Software (BSW)
Dem Auseinanderdriften der Zellspannungen soll mittels Ansteuerung des dafür zuständigen Aktors (Transistor) entgegengewirkt werden
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
Ansteuerung (Transistoren) für Balancing
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an BSW
Requirements:
BMS-201bis BMS-202

## Slide 5
5
BMS-Lab
Komponente 3
Fehlerdiagnose
1x pro Sekunde
Die Komponente soll das System auf Kabelbrüche und Kurzschlüsse untersuchen
Bei erkannten Fehler soll ein Nachricht an den Safety Controller gesendet werden
Konzeptausarbeitung optional
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an Safety Controller
Requirements:
BMS-301

## Slide 6
6
BMS-Lab
Komponente 4
Parameterberechnung
und
Aufbereitung
1x pro Sekunde
Die Daten der Sensoren werden für die Darstellung auf dem Display aufbereitet
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom

## Slide 7
7
BMS-Lab
Komponente 5
Informationsdarstellung
auf
Display
1x pro Sekunde
Die Daten der Sensoren werden für die Darstellung auf dem Display aufbereitet
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Display
Requirements:
BMS-401

## Slide 8
8
BMS-Lab
Komponente 6
Vehicle Control Unit
(VCU)
10x pro Sekunde
Die VCU verarbeitet die Informationen des Safety Controllers und gibt diese an das VCU Display und an den Inverter weiter.
Optional
Nachricht von Safety Controller
Display (VCU)
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Inverter
Requirements:
BMS-101 bis BMS-111

## Slide 9
9
BMS-Lab
Architektur
Sicherheits-Schicht
Cell-Balancing-Schicht
Informations-Schicht
Vehicle-Control-Unit-Schicht

## Slide 10
10
BMS-Lab
Architektur

## Slide 11
11
Thema

## Slide 12
12
Thema

## Slide 13
13
Thema

## Slide 14
14
Thema

## Slide 15
15
Thema

## Slide 16
16
Thema
Komponente 1
Safety Controller
Alle 100 ms
Eins
Zwei
Drei
Eingang 1
Eingang 1
Eingang 1
Ausgang 1
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten