## Slide 1
Requirements &
Software Architektur
Ersteller
766718
766568
Datum
16.05.2022
BMS-Lab
Notes: T

## Slide 2
2
Gliederung
Reqirements
  Unsere Änderungen und Ergänzungen
Komponenten
Software Architektur
  Schichtmodell
Notes: T

## Slide 3
3
Requirements
ID | Typ | Anforderungs-Beschreibung
BMS-100 | Überschrift | Safety Management
BMS-101 | Anforderung | Das BMS muss die Spannung aller Zellen überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-102 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen über 4.2 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-103 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen unter 2.5 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-104 | Anforderung | Das BMS muss die Temperatur aller Zellen überwachen und mindestes alle 100 ms messen.
BMS-105 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen über 50°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-106 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen unter 15°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-107 | Anforderung | Das BMS muss den Strom der Traktionsbatterie überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-108 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung des Batteriestroms (400A) länger als 2 min ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-109 | Anforderung | Das BMS bei andauernder Überschreitung eines oder mehrerer der Grenzwerte die Batterie abschalten, d.h. die Schütze öffnen (BDU).
BMS-110 | Anforderung | Auf ein Überschreiten der genannten Grenzen muss spätestens innerhalb 50 ms reagiert werden.
BMS-111 | Anforderung | In diesem Projekt ist keine Betrachtung der ISO 26262 und damit keine ASIL Klassifizierung notwendig.
BMS-200 | Überschrift | Cell-Balancing
BMS-201 | Anforderung | Das BMS soll einem auseinanderdriften der Zellspannungen entgegen wirken, d.h. die Zellen müssen gebalanced werden.
BMS-202 | Anforderung | Die Anforderung des Balancings soll einmal pro Sekunde an die BSW gesendet werden.
BMS-300 | Überschrift | Fehlerdiagnose
BMS-301 | Anforderung | Das BMS soll die Zellspannungen und Temperaturen auf Fehler wie Kabelbrüche und Kurzschlüsse hin untersuchen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
BMS-400 | Überschrift | Informationsdarstellung auf Display
BMS-401 | Anforderung | Das BMS soll alle notwendigen Informationen auf dem Display darstellen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
Notes: T
Alle BMS Basisfunktionen
Alles Sicherheitsanforderungen (Gafahrenanalyse) im Safety-Managemant
Grenzwerte für BMS festgelegt
Überwachungsintervalle festgelegt
Was und wie schnell reagiert werden muss

## Slide 4
4
Requirements
ID | Typ | Anforderungs-Beschreibung
BMS-100 | Überschrift | Safety Management
BMS-101 | Anforderung | Das BMS muss die Spannung aller Zellen überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-102 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen über 4.2 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-103 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen unter 2.5 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-104 | Anforderung | Das BMS muss die Temperatur aller Zellen überwachen und mindestes alle 100 ms messen.
BMS-105 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen über 50°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-106 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen unter 15°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-107 | Anforderung | Das BMS muss den Strom der Traktionsbatterie überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-108 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung des Batteriestroms (400A) länger als 2 min ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-109 | Anforderung | Das BMS bei andauernder Überschreitung eines oder mehrerer der Grenzwerte die Batterie abschalten, d.h. die Schütze öffnen (BDU).
BMS-110 | Anforderung | Auf ein Überschreiten der genannten Grenzen muss spätestens innerhalb 50 ms reagiert werden.
BMS-111 | Anforderung | In diesem Projekt ist keine Betrachtung der ISO 26262 und damit keine ASIL Klassifizierung notwendig.
BMS-200 | Überschrift | Cell-Balancing
BMS-201 | Anforderung | Das BMS soll einem auseinanderdriften der Zellspannungen entgegen wirken, d.h. die Zellen müssen gebalanced werden.
BMS-202 | Anforderung | Die Anforderung des Balancings soll einmal pro Sekunde an die BSW gesendet werden.
BMS-300 | Überschrift | Fehlerdiagnose
BMS-301 | Anforderung | Das BMS soll die Zellspannungen und Temperaturen auf Fehler wie Kabelbrüche und Kurzschlüsse hin untersuchen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
BMS-400 | Überschrift | Informationsdarstellung auf Display
BMS-401 | Anforderung | Das BMS soll alle notwendigen Informationen auf dem Display darstellen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
Notes: H

## Slide 5: Requirements
ID | Typ | Anforderungs-Beschreibung
BMS-100 | Überschrift | Safety Management
BMS-101 | Anforderung | Das BMS muss die Spannung aller Zellen überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-102 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen über 4.2 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-103 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zellspannungen unter 2.5 V ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-104 | Anforderung | Das BMS muss die Temperatur aller Zellen überwachen und mindestes alle 100 ms messen.
BMS-105 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen über 50°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-106 | Anforderung | Das BMS muss bei Unterschreitung einer oder mehrerer Zelltemperaturen unter 15°C ein geeignetes Signal an die VCU senden.
BMS-107 | Anforderung | Das BMS muss den Strom der Traktionsbatterie überwachen und mindestens alle 100 ms messen.
BMS-108 | Anforderung | Das BMS muss bei Überschreitung des Batteriestroms (400A) länger als 2 min in einem Zeitraum von 10 Minuten ein geeignetes Signal an die VCU senden und der Boost wird deaktiviert. Nach 10 Minuten wird der Boost wieder freigegeben
BMS-109 | Anforderung | Das BMS muss bei andauernder Überschreitung eines oder mehrerer der Grenzwerte die Batterie abschalten, d.h. die Schütze öffnen (BDU).
BMS-110 | Anforderung | Auf ein Überschreiten der genannten Grenzen muss spätestens innerhalb von 50 ms reagiert werden.
BMS-111 | Anforderung | In diesem Projekt ist keine Betrachtung der ISO 26262 und damit keine ASIL Klassifizierung notwendig.
BMS-200 | Überschrift | Cell-Balancing
BMS-201 | Anforderung | Das BMS soll einem auseinanderdriften der Zellspannungen entgegen wirken, d.h. die Zellen müssen gebalanced werden.
BMS-202 | Anforderung | Sobald die Spannungsdifferenz länger als 1 Minute größer als als 0.2V ist soll so lange gebalanct werden bis die differenz für mindestens 5 Minuten kleiner als 0.2V ist
BMS-203 | Anforderung | Die Anforderung des Balancings soll einmal pro Sekunde an die BSW gesendet werden.
BMS-300 | Überschrift | Fehlerdiagnose
BMS-301 | Anforderung | Das BMS soll die Zellspannungen und Temperaturen auf Fehler wie Kabelbrüche und Kurzschlüsse hin untersuchen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
BMS-400 | Überschrift | Informationsdarstellung auf Display
BMS-401 | Anforderung | Das BMS soll alle notwendigen Informationen auf dem Display darstellen. Dazu ist ein Konzept auszuarbeiten und vorzuschlagen
Requirements nach erster Abstimmung mit markierten Änderungen

## Slide 6
6
Komponenten
Komponente 1
Safety Controller
10x pro Sekunde
Der Safety Controller überwacht alle Batterieparameter
Sobald die vorgegebenen Grenzwerte überschritten werden muss der Controller innerhalb 50ms reagieren
Der Safety Controller muss dann gegeben falls die Schütze trennen
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
Ansteuerung Schützte
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an VCU
Requirements:
BMS-101 bis BMS-111
Nachricht Fehlerdiagnose
Notes: H
BDU=
VCU= Vehicle Controll Unit

## Slide 7
7
Komponenten
Komponente 2
Cell-Balancing
1x pro Sekunde
Das Cell-Balancing überwacht die Zellparameter und teilt diese Parameter mit der Basis Software (BSW)
Dem Auseinanderdriften der Zellspannungen soll mittels Ansteuerung des dafür zuständigen Aktors (Transistor) entgegengewirkt werden
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
Ansteuerung (Transistoren) für Balancing
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an BSW
Requirements:
BMS-201 bis BMS-202
Notes: H

## Slide 8
8
Komponenten
Komponente 3
Fehlerdiagnose
10x pro Sekunde
Die Komponente soll das System auf Kabelbrüche und Kurzschlüsse untersuchen
Bei erkannten Fehler soll ein Nachricht an den Safety Controller gesendet werden
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Nachricht an Safety Controller
Requirements:
BMS-301
Notes: H

## Slide 9
9
Komponenten
Komponente 4
Parameterberechnung
und
Aufbereitung
1x pro Sekunde
Die Daten der Sensoren werden für die Darstellung auf dem Display aufbereitet
Daten werden für Weiterverarbeitung aufbereitet (Parse-Funktion)
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
Notes: T

## Slide 10
10
Komponenten
Komponente 5
Informationsdarstellung
auf
Display
1x pro Sekunde
Die Daten der Sensoren werden für die Darstellung auf dem Display aufbereitet
Batterie-/ Zellspannung
Zelltemperatur
Batteriestrom
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Display
Requirements:
BMS-401
Notes: T

## Slide 11
11
Komponenten
Komponente 6
Vehicle Control Unit
(VCU)
10x pro Sekunde
Die VCU verarbeitet die Informationen des Safety Controllers und gibt diese an das VCU Display und an den Inverter weiter.
Nachricht von Safety Controller
Display (VCU)
■ Sensor Eingang ■ Aktor Ausgang ■ Berechnete Daten
Inverter
Requirements:
BMS-101 bis BMS-111
Notes: T

## Slide 12
12
Software Architektur
Sicherheits-Schicht
Cell-Balancing-Schicht
Informations-Schicht
Vehicle-Control-Unit-Schicht
Notes: T

## Slide 13
13
Software Architektur
Basic Software
Notes: H

## Slide 14: Schnittstellen
Schnittstelle | Spannung | Temperatur | Pack Strom | Pack Spannung | Balancing
Funktion | getCellVoltage | getCellTemp | getPackCurrent | getPackVoltage | setBalancing
Rückgabewert | float | float | float | float | -
Eingabewert | int | int | - | - | int
Schnittstelle VCU | Schütze |  | Überspannung | Unterspannung | Übertemperatur
Funktion | setBDU_Activation |  | setWarningOverVoltage | setWarningUndervoltage | setWarningOvertemp
Rückgabewert | - |  | - | - | -
Eingabewert | bool |  | bool | bool | bool